## Slide 1: Projet P3 Arc-Drone
Alexandre Schnegg & Guillaume Jacot

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Debug des interfaces
Hardware
Acquisition de l’orientation
Régulation
Commande des moteurs
Monitoring
État de fonctionnement
Améliorations
Conclusion

## Slide 3: Introduction/buts
Prise en main du quadricoptère
Debug des interfaces existantes
Assembler le quadricoptère
Maintenir le quadricoptère en vol stable
Réaliser un monitoring du quadricoptère
Notes: Introduire le contexte et expliquer les buts du projet.

## Slide 4: Débug des interfaces
Réécriture des fonctions de communication I2C
  Lecture de plusieurs bytes à la fois sur l’accéléromètre
  Mais pas sur le gyroscope
Suppression des attentes actives
  Test si le bus est libre dans le cas de l’I2C
  Machine d’état dans les autres cas
Correction de l’envoi par I2C
  Donnée modifiée
Notes: On a codé une nouvelle fonction permettant la lecture de plusieurs bytes d’un coup. On l’a utilisée pour lire la valeur de tous les axes de l’accéléromètre d’un coup. La lecture multiple ne fonctionne pas avec le gyroscope donc on a laissé comme c’était fait.
On a préféré tester si le bus était libre plutôt que de faire une attente active dans tous les cas.
Nous avons remplacé toutes les attentes actives par des machines d’états pour gagner en rapidité car rien que le capteur de pression prenait environ 70ms avant de renvoyer une valeur par exemple.
On a corrigé la fonction d’envoi par I2C. Quand on envoie l’adresse du périphérique souhaité sur le bus I2C, on met le dernier bit à 1 ou à 0 en fonction de si on veut lire ou écrire un registre. Dans notre cas, le dernier bit de la donnée était aussi modifié donc la configuration des périphériques I2C (par exemple la vitesse d’acquisition des données) n’était pas celle que nous voulions.

## Slide 5: Le cas du magnétomètre
Lisait toujours la même valeur (la première)
  Bit LOCK
Changement du gain
  Lecture du champ magnétique terrestre
Notes: Une fois qu’une valeur avait été lue, toutes les lectures suivantes nous donnaient les mêmes résultats. On a découvert ceci en faisant des tests avec un aimant :
- Si l’aimant était mis avant le démarrage du programme, les valeurs mesurées étaient grandes et ne bougeaient pas quand on retirait l’aimant.
- Si l’aimant n’était pas mis avant le démarrage du programme, les valeurs mesurées étaient beaucoup plus petites, mais ne bougeaient pas quand on mettait l’aimant.
Ceci était dû au bit LOCK du magnétomètre qui se met à ‘1’ quand on lit la 1re valeur et qui empêche donc l’actualisation des mesures. Celui-ci ne se remettait malheureusement jamais à ‘0’ ce qui empêchait la modification des valeurs.
Pour remédier à ce problème, on a également utilisé notre fonction de lecture multiple par I2C pour lire tous les axes d’un coup. Le magnétomètre remet automatiquement le bit LOCK à ‘0’ quand on a lu toutes les valeurs. Des fois, celui-ci ne se remet pas à ‘0’ automatiquement, on renvoie donc le mode d’acquisition (single ou continuous) au magnétomètre pour forcer sa remise à ‘0’.
On a également modifié le gain, car il était au minimum et le champ magnétique terrestre est très faible (environ 0.5 gauss).

## Slide 6: Instabilité PWM
La largeur d’impulsion mesurée variait périodiquement
Variation de la puissance par intermittence
  Erreur de précision des float
  Variables globales
Notes: La largeur des impulsions variait périodiquement. On a mis pas mal de temps à détecter que ceci venait d’une simple erreur de soustraction dans l’interface du timer. A chaque détection de flanc du signal d’entrée, on sauvegarde la valeur du timer. Ensuite, on calcul la différence entre les 2 mesures. Lorsque le 2e flanc (flanc descendant) est détecté après que le timer soit revenu à 0, il faut prendre la valeur maximale du timer moins la différence entre les 2 valeurs mesurées pour avoir un résultat correct. Le code avait été fait pour une valeur maximale du timer de 65535 pourtant le timer est configuré pour compter de 0 à 62’500 seulement donc les mesures étaient faussées.
Une fois ce problème corrigé, on pouvait encore observer des petites variations dans la mesure du duty cycle alors que le signal d’entrée ne variait pas. Ceci était dû à la façon de sauvegarder la valeur du timer à chaque flanc. En effet, on sauve les valeurs dans des variables globales qui sont ensuite lues par une autre fonction (celle qui fait la soustraction entre les deux valeurs).

## Slide 7: Hardware
Un moteur consomme 15 A au maximum
La résistance shunt est dimensionnée pour 50 A
  Ne pas mettre la puissance des moteurs au max
Alimentation par batterie de voiture pour les essais
  L’autonomie de la batterie Li-Po est faible
Notes: Moteur à 70% = environ 43A

## Slide 8: Axes des capteurs

## Slide 9: Données des capteurs
Magnétomètre
  ±1.3 Gauss (champ magnétique terrestre = 0.5 Gauss)
Accéléromètre
  ±2 g
Gyroscope
  ±250 °/s

## Slide 10: Acquisition de l’orientation
Acquisition des données brutes
Transformation du vecteur d’accélération dans le référentiel du gyroscope
Filtrage des données avec un filtre complémentaire du 1er ordre
Filtre complémentaire du second ordre implémenté

## Slide 11: Régulation
On choisit une puissance constante pour les moteurs (par ex: 70%)
On choisit la variation de puissance que la régulation va engendrer (par ex: ±30%)
On calcule l’erreur pour deux axes (xz et yz)
Addition / soustraction en fonction du moteur
Régulateurs PI implémentés
  I non fonctionnel

## Slide 12: Delay vs Interruption
En premier lieu la régulation était codée dans la boucle principale du programme
  Temps de cycle trop long pour assurer un échantillonnage à 10ms
  Essentiellement dû au monitoring
Finalement, création de gestionnaires spéciaux appelés depuis une RTI
  Il est possible de descendre jusqu’à 4ms

## Slide 13: Delay vs Interruption
Problème d’interruption de la communication I2C avec le magnétomètre
  Pour corriger, on le lit dans la RTI
Inversion priorité interruption input capture et RTI

## Slide 14: Commande des moteurs
Initialisation des drivers moteurs au démarrage
Au départ, commande des moteurs directement avec la télécommande
Ensuite, utilisation de la télécommande comme interrupteur
Notes: Quand on branche l’alimentation, les drivers moteurs se configurent en fonction du signal PWM qu’ils reçoivent. Ils considèrent que celui-ci représente 0%. Ceci permet d’utiliser correctement toute la plage de puissances. On doit donc envoyer un signal PWM constant représentant le 0% au démarrage du programme avant de pouvoir faire tourner les moteurs à la vitesse souhaitée.
Par mesure de sécurité, le quadricoptère ne démarre pas tout de suite lorsque le programme est démarré. Il faut maintenir les joysticks de la télécommande en position 0 (en bas à gauche) pour que les moteurs démarrent. Sitôt qu’un joystick est relâché, les moteurs s'arrêtent.

## Slide 15: Monitoring
Labview
Permets uniquement la réception de données pour le moment
  Valeurs en chaîne de caractères
  Capteurs
    Accéléromètre
    Gyroscope
    Magnétomètre
    Pression
    Température
    Altitude (pas encore fonctionnel)
    Tension de la batterie
    Courant consommé
    Orientation du quadricoptère
    Signaux PWM
Notes: Le monitoring est fait en Labview.
Pour le moment on peut seulement recevoir des données envoyées depuis le quadricoptère.
Les valeurs sont convertient en chaîne de caractères avant d’être envoyée ce qui n’est pas une très bonne méthode.

## Slide 16: Monitoring
Notes: Image du programme Labview

## Slide 17: État de fonctionnement
Tous les problèmes détectés dans les interfaces ont été résolus
L’acquisition de l’orientation fonctionne, mais un ajustement du filtrage est nécessaire
  La régulation sera plus facile si le bruit est faible
La régulation a été implémentée, mais le régulateur I n’est pas fonctionnel
  Essai avec le régulateur P, mais nous n’avons pas encore réussi à stabiliser le quadricoptère
Monitoring de tous les capteurs fonctionnel

## Slide 18: Comparaison au cahier des charges
Prise en main du quadricoptère
Debug des interfaces existantes
Assembler le quadricoptère
Maintenir le quadricoptère en vol stable
  Acquisition orientation
  Implémentation régulation
  Vol stable
Réaliser un monitoring du quadricoptère
  Monitoring
  Envoi de commande depuis labview

## Slide 19: Améliorations
Pour le monitoring, prévoir un envoi des données sous forme binaire
  L’envoi de chaine de caractère est trop lourd
Inventer un support qui donne plus de liberté au quadricoptère tout en limitant les risques de casse
Réglage des gains des régulateurs depuis Labview
Régulation en logique floue ?

## Slide 20: Conclusion
Projet intéressant et «fun»
Les buts du projet ont été atteints ou au moins partiellement
À faire différemment
  Envoi des données à Labview
  On aurait dû directement coder la régulation dans une RTI
  Coder directement les gestionnaires

## Slide 21: Bonus

## Slide 22: Questions
?